## Slide 1: เครื่องขยายเสียง
480W x 4 @ 2 OHM
หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 2
SPEC ของเพาเวอร์แอมป์
มีกำลังขับ 80 วัตต์x2 แชนแนล RMS สามารถให้กำลังขับได้สูงสุด 160 วัตต์x2 แชนแนล MAX
มีค่าความเพี้ยน THD อยู่ที่ 0.1 %
ค่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวนกว่า 80 ดีบี
หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 3
ค่า RMS หรือ ROOT MEAN SQUARE เป็นหน่วยหนึ่งที่เห็นกันบ่อยๆ เป็นการวัดค่าไฟฟ้ากระแสสลับที่เทียบเท่าไฟฟ้ากระแสตรง โดยหาค่า RMS จากรูปคลื่นไฟฟ้า (SINE WAVE) ใช้พิจารณาคุณภาพของเพาเวอร์ แอมพ์ตัวนั้นว่ามีกำลังขับที่แท้จริงเท่าไร ค่า MAXIMUM เรียกสั้นๆ ว่า MAX เป็นค่ากำลังขับสูงสุดที่เพาเวอร์แอมป์ทำได้ โดยที่เสียงดนตรียังไม่พร่าเพี้ยน นอกจากนี้ยังบอกถึงการออกแบบภาคจ่ายไฟที่จ่ายให้กับวงจรภาคขยายเสียงได้อย่างเพียงพอ
ค่า PEAK POWER เป็นการวัดค่ากำลังขับเพาเวอร์แอมป์ที่ให้ได้สูงสุดเช่นกัน แต่เป็นการวัดในขณะที่เสียงดนตรีเริ่มแตก หรือพร่าเพี้ยน
หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 4
ค่า THD หรือ TOTAL HARMONIC DISTORTION เพื่อใช้พิจารณาเพาเวอร์แอมพ์ตัวมีสัญญาณที่ผิดเพี้ยนมากน้อยเพียงใด เช่น THD 0.1 % (ค่ายิ่งน้อยยิ่งดี) หมายความว่า เพาเวอร์แอมป์ตัวนี้ เหมาะสำหรับใช้ฟังเพลงได้ดี ถ่ายทอดรายละเอียดเสียงครบถ้วน เสียงดนตรีมีความสมจริงเป็นธรรมชาติ ค่า S/N RATIO หรือ SIGNAL TO NOISE RATIO เป็นการวัดค่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวนในเพาเวอร์แอมพ์ ระบุเป็นหน่วย DB (เดซิเบล) เช่น S/N RATIO กว่า 80 ดีบี เป็นต้น ค่านี้จะดูกันที่ตัวเลข ตัวเลขสูงยิ่งดี DAMPING FACTOR บอกถึงเพาเวอร์แอมพ์จะขยายเสียงออกไปที่ลำโพงต่อเมื่อมีสัญญาณเสียงเข้ามาที่อินพุทของเพาเวอร์แอมพ์เท่านั้น เช่น เพาเวอร์แอมป์ตัวนี้มีค่า DAMPING FACTOR มากกว่า 100 ค่านี้ยิ่งมากยิ่งดี
หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 5
Q1
Q2
Q3
การเลือกจุดทำงาน เพื่อจำแนกเป็นรูปบบวงจรขยาย เรียกว่า Class
หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 6
กำลังไฟฟ้าทางอินพุต(Pi) ได้จากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
แปลงสัญญาณเป็นค่า rms
กำลังไฟฟ้าทางเอาท์พุต(Po) ได้จากการขยายสัญญาณในรูปไฟฟ้า
กระแสสลับ
หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 7
Class A
Class A หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 8
  Class A คือ วงจรขยายที่การไบอัสทรานซิสเตอร์ให้ทำงานตลอดสัญญาณเอาท์พุตจะได้เต็มไซเคิล แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
      แบบต่อโหลดโดยตรง ซึ่งมีประสิทธิภาพกำลังของการขยาย 25%
      แบบต่อโหลดกับหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งมีประสิทธิภาพกำลังของการขยาย 50 %
คุณสมบัติ
Class A หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 9
วงจร Fix bias
Class A หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 10
กำลังไฟฟ้าที่อินพุต(Pi) ได้จากไฟไบอัสที่ทรานซิสเตอร์เอาท์พุต
กำลังไฟฟ้าที่เอาท์พุต(Po) ได้จากสัญญาณที่ทรานซิสเตอร์เอาท์พุตขยาย
Class A หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 11
Class A หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 12
การหาค่าจริงทางไฟฟ้า (rms)
Class A หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 13
แปลงค่าสัญญาณเป็นค่า rms
อ่านค่า peak
Class A หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 14
แปลงค่าสัญญาณเป็นค่า rms
อ่านค่า peak to peak
Class A หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 15: สรุปสูตร power
Class A หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 16
P = IV
สรุปสูตร power
Class A หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 17
ประสิทธิภาพของวงจรขยาย
% =
กำลังไฟฟ้าที่สูญเสียไป ( Power dissipation) ในรูปของความร้อนที่ผ่านทางทรานซิสเตอร์
Power dissipation (PQ) = Pi(dc) - Po(ac)
Class A หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 18
Class A หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 19
ตัวอย่าง จากรูปจงคำนวณ input voltage , output voltage , efficiency และ power dissipated ของ ทรานซิสเตอร์โดยที่ input voltage ทำให้เกิดกระแส IB 10 mA(peak)
Class A หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 20
Class A หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 21
Class A หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 22
Class A หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 23
Class A หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 24
Class – B
Amplifier

## Slide 25
Class – B จะทำงานที่จุด dc bias ของ transistor อยู่ก่ำกึ่งระหว่าง on และ off
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 26
จะต้องใช้ transistor 2 ตัว ผลัดกันทำงาน
เพื่อให้ได้สัญญาณทาง output เต็มรูปเคลื่อน
การทำงานของ Class – B ก็เหมือนกับวงจร push-pull
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 27
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 28
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 29
การทำงานของ class-B ถ้าใช้ power supply 1 ชุด กระแสจะเหมือนได้จากวงจร Full-wave Rectifier แต่ถ้าใช้ power supply 2 ชุด แต่ละวงจรก็เหมือนเป็นวงจร half-wave rectifier ทั้ง 2 กรณีสามารถหาค่า Average power ได้จาก
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 30
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 31
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 32
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 33
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 34
ตัวอย่าง ให้หา input power , output power and Efficiency ของ class-B Amplifier ได้สัญญาณ 20 V ที่ load 16 โอห์ม ใช้ single supply , V = 30 v
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 35
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 36
ตัวอย่าง ให้หาค่า maximumn power ของ class-B Amplifier ใช้ power supply VCC = 30 v และ Load 16 โอห์ม
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 37
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 38
รูปแบบการจัดวงจรขยายแบบคลาส B
วงจรขยายคลาส B ทำได้หลายแบบในที่นี้จะพิจารณาวงจรที่นิยมกัน
- วงจร Push – Pull แบบใช้หม้อแปลง
- Complementary – Symmetry Push – Pull Circuit
- Quasi- Complementary – Symmetry Push – Pull Circuit
สัญญาณอินพุตของวงจรบางประเภทเป็นสัญญาณที่มีเฟสตรงข้ามกัน 2 สัญญาณดังนั้น จึงควรรู้วิธีการกลับเฟสของสัญญาณอินพุตเสียก่อน ดังตัวอย่างวงจร
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 39
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ
ตัวอย่างวงจรไดร์ภาคเอาท์พุต คลาส บี

## Slide 40
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 41
2. Complementary – Symmetry Push – Pull Circuit
เป็นการกำจัด noise ที่เกิดจาก transformer โดยการเลือกใช้ Complementary transistor NPN และ PNP มาแทนที่ output transformer และใช้ input signal ต่อเข้าที่ เบสของทรานซิสเตอร์ทั้ง 2 ดังการทำงาน
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 42
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 43
3. Quasi- Complementary – Symmetry Push – Pull Circuit
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 44
ตัวอย่าง จงคำนวณหาค่า Po(ac) , Pi(dc) , PQ ถ้า Vi = 12V(rms)
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 45
สูตรที่ต้องใช้
ค่าแรงดันสูงสุด ก็คือไฟเลี้ยงวงจรทำเป็นค่าในรูปสัญญาณ
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 46
แทนค่าสูตร Po
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 47
แทนค่าสูตร IL
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 48
หาค่าเพาเวอร์สูญเสีย
หาค่าเพาเวอร์อินพุต
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 49
หาค่าเพาเวอร์สูงสุด
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 50
Efficiency ค่าประสิทธิภาพ ทางด้านpower
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 51
ตัวอย่าง จงออกแบบวงจร class B Amplifier ได้ average power 20 w ที่ load8  เลือก power supply มากกว่า peak output voltage 5 V ) ให้คำนวณหาค่า supply voltage , กระแสสูงสุดที่ได้จาก supply แต่ละตัว efficiency และ maximum power dissipation ของ transistor
หาค่า VL(p)
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 52
เนื่องจากต้องใช้แหล่งจ่าย +/- จึงต้องคูณ 2
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 53
efficiency
maximum power dissipation
Class B หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 54
สรุปสูตร Class A
หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 55
สัญญาณที่ได้ทางเอาท์พุตวงจรพุชพูลจะได้แค่ครึ่งไซเคิล
ดังนั้นจึงต้องแปลงค่าจากรูปคลื่นเป็นค่า rms ได้ดังนี้
จากการทำงานของวงจรพุชพูลสัญญาณที่เอาท์พุต
จะได้สัญญาณเป็นไซน์แล้วดังนั้นใช้สูตร
การแปลงค่า rms ได้เลย
หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ
สรุปสูตร Class B

## Slide 56
เป็นวงจรที่มีการไบอัสทรานซิสเตอร์ ครึ่งไซเคิล (180) ของสัญญาณอินพุต ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดเพี้ยนที่ช่วงต่อของสัญญาณเอาท์พุตได้ ปัญหาดังกล่าวจะลดลงถ้าดัดแปลงวงจรขยายคลาส B ให้ไบอัสทรานซิสเตอร์มากกว่า 180 ของสัญญาณอินพุต เราเรียกวงจรนี้ว่าวงจรขยายคลาส AB
หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ
วงจรขยายคลาส AB

## Slide 57
การป้อนกลับแบบลบ หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ
วงจรขยายหลักที่ให้อัตราขยาย A
วงจรป้อนกลับมีค่าตัวประกอบ  (Feedback factor )
องค์ประกอบเปรียบเทียบหรือผสมสัญญาณ ( Comparator or Mixer )
บล็อกไดอะแกรมของการป้อนกลับแบบลบ

## Slide 58
การป้อนกลับแบบลบ หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ
การป้อนกลับแรงดันแบบอนุกรม ( Voltage-Series Feedback)
การป้อนกลับแรงดันแบบขนาน ( Voltage-Shunt Feedback)
การป้อนกลับกระแสแบบอนุกรม ( Current-Series Feedback)
การป้อนกลับกระแสแบบขนาน (Current-Shunt Feedback)

## Slide 59
การป้อนกลับแบบลบ หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ
การป้อนกลับแรงดันแบบอนุกรม
( Voltage-Series Feedback)
การป้อนกลับแรงดันแบบขนาน ( Voltage-Shunt Feedback)

## Slide 60
การป้อนกลับแบบลบ หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ
การป้อนกลับกระแสแบบอนุกรม
( Current-Series Feedback)
การป้อนกลับกระแสแบบขนาน
(Current-Shunt Feedback)

## Slide 61
การป้อนกลับแบบลบ หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ
Af =
Vs = Vi + Vf
Vf = Vo ⋅ 
Vs = Vi + Vo⋅
Vo = Vi ⋅ A
Vs = Vi + Vi⋅A⋅
Vs = Vi ( 1 + A⋅)
การป้อนกลับแรงดันแบบอนุกรม
( Voltage-Series Feedback)
Af =
Af =

## Slide 62
การป้อนกลับแบบลบ หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ
การป้อนกลับแรงดันแบบขนาน ( Voltage-Shunt Feedback)
Af =
Af =
Af =
Af =
Af =

## Slide 63
การป้อนกลับแบบลบ หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ
การป้อนกลับแรงดันแบบอนุกรม
( Voltage-Series Feedback)

## Slide 64
การป้อนกลับแบบลบ หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ
การป้อนกลับกระแสแบบอนุกรม
( Current-Series Feedback)

## Slide 65
การป้อนกลับแบบลบ หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ
การป้อนกลับกระแสแบบอนุกรม
( Current-Series Feedback)
Avf =
Avf = = Af RC

## Slide 66
การป้อนกลับแบบลบ หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ
ตัวอย่างที่ 9 จงหาอัตราขยายแรงดันไฟฟ้าที่มีการป้อนกลับและอัตราขยายแรงดันไฟฟ้า
ที่ไม่มีการป้อนกลับ

## Slide 67
การป้อนกลับแบบลบ หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 68
การป้อนกลับแบบลบ หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 69
การป้อนกลับแบบลบ หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ

## Slide 70
การป้อนกลับแบบลบ หน่วยที่ 11
วงจรขยายกำลังและการป้อนกลับ