## Slide 1
หน่วยที่ 2
วงจรใช้งานไดโอด
จุดประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการทำงานของวงจรเรกติไฟเออร์
คำนวณหาค่าแรงดันของวงจรเรกติไฟเออร์
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการทำงานของวงจรตัดรูปสัญญาณ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการทำงานของวงจรยกระดับสัญญาณ
สมรรถนะการเรียนรู้
อธิบายการทำงานของวงจรเรกติไฟเออร์
คำนวณหาค่าแรงดันของวงจรเรกติไฟเออร์
ออกแบบวงจรตัดรูปสัญญาณ
ออกแบบวงจรยกระดับสัญญาณ

## Slide 2
วงจรใช้งานไดโอดในไฟฟ้ากระแสสลับ
วงจรเรกติไฟเออร์(rectifier circuit) ทำหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับ
เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเรียกอีกชื่อคือวงจรคอนเวอร์เตอร์(Converter)
หน่วยที่ 2
วงจรใช้งานไดโอด
วงจรเรกติไฟเออร์แบบครึ่งคลื่น (Half wave rectifier)
วงจรเรกติไฟเออร์แบบเต็มคลื่น (Full wave rectifier)
แบบใช้หม้อแปลงมีแท็ปกลาง(0V)
แบบบริดจ์ไดโอด(Bridge diode)

## Slide 3
วงจร Half wave rectifier
ค่าแรงดันเฉลี่ย Vdc = 0.318Vm
ค่าอัตราทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด PIV  Vm
จุดสังเกตใช้ไดโอด 1 ตัวเท่านั้น
วงจรให้แรงดันเป็นไฟบวก
วงจรให้แรงดันเป็นไฟลบ
หน่วยที่ 2
Half wave rectifier วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 4
การทำงานวงจร Half wave rectifier
อินพุตบวก
อินพุตลบ
หน่วยที่ 2
Half wave rectifier วงจรใช้งานไดโอด
สัญญาณที่เอาท์พุต

## Slide 5
หน่วยที่ 2
Half wave rectifier วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 6
วงจร Full – wave Rectifier
หน่วยที่ 2
Full – wave Rectifier วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 7
การทำงานวงจร Full – wave Rectifier แบบ Center tape
อินพุตบวก
อินพุตลบ
หน่วยที่ 2
Rectifier แบบ Center tape วงจรใช้งานไดโอด
สัญญาณที่เอาท์พุต

## Slide 8
การทำงานวงจร Full – wave Rectifier แบบ Bridge
อินพุตบวก
อินพุตลบ
หน่วยที่ 2
แบบ Bridge Rectifier วงจรใช้งานไดโอด
สัญญาณที่เอาท์พุต

## Slide 9
หน่วยที่ 2
วงจร Rectifier วงจรใช้งานไดโอด
Vdc = 2(0.318Vm) = 0.636Vm
จากสัญญาณที่ได้จะมีค่าเป็น 2 เท่าของวงจรแบบ Half wave ดังนั้นจะได้
การหาค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

## Slide 10: สรุปวงจร rectifier
วงจร Full – wave Rectifier
Vdc = 0.636 Vm
วงจร Half wave rectifier
Vdc = 0.318 Vm
Vrms คือ แรงดันที่เอาท์พุต
ของหม้อแปลง
หน่วยที่ 2
วงจร Rectifier วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 11
หลักการทำงานของวงจร Clippers
ตัดสัญญาณทั้งช่วงสัญญาณ
ตัดสัญญาณบางช่วงสัญญาณ
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 12
ยกระดับสัญญาณทั้งช่วงสัญญาณ
ยกระดับสัญญาณบางส่วนสัญญาณ
หน่วยที่ 2
วงจร Clampers วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 13
วงจรตัดรูปสัญญาณ
( Clippers Circuit)
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 14
วงจรตัดรูปสัญญาณแบบอนุกรม (Series Clippers Circuit) แบ่งได้ 2 ชนิด
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers วงจรใช้งานไดโอด
ตัดรูปสัญญาณที่ระดับแรงดัน 0 โวลต์
ตัดรูปสัญญาณที่ระดับแรงดันค่าต่าง ๆ
ประกอบด้วยไดโอดต่ออนุกรมกับโหลด
ประกอบด้วยไดโอดต่ออนุกรมกับโหลด
และเพิ่มแหล่งจ่ายยไฟฟ้ากระแสตรง

## Slide 15
วงจรตัดรูปสัญญาณแบบขนาน (Paralle Clippers Circuit) แบ่งได้ 2 ชนิด
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers วงจรใช้งานไดโอด
ตัดรูปสัญญาณที่ระดับแรงดัน 0 โวลต์
ตัดรูปสัญญาณที่ระดับแรงดันค่าต่าง ๆ
ประกอบด้วยไดโอดต่อขนานกับโหลด
ประกอบด้วยไดโอดต่อขนานกับโหลด
และเพิ่มแหล่งจ่ายยไฟฟ้ากระแสตรง

## Slide 16
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบอนุกรม วงจรใช้งานไดโอด
การทำงานขอองวงจร
อินพุตช่วงบวก
อินพุตช่วงลบ

## Slide 17
มีขั้นตอนการพิจารณา 4 ขั้นตอนดังนี้
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบอนุกรม วงจรใช้งานไดโอด
ตัดรูปสัญญาณที่ระดับแรงดันค่าต่าง ๆ
(จุดเริ่มต้น Vo) สมมติให้สัญญาณ Vi=0
พิจารณาที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าตรง
2. เขียนสมการตามกฎแรงดันของเคอร์ชอฟ์ฟ
หาค่าแรงดัน Vo
3. พิจารณาแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (Vi)
3.1 ช่วงบวก แล้วหาค่าแรงดัน Vo
3.2 แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (Vi)
ช่วงลบ หาค่าแรงดัน Vo
4. นำผลจาก 1 – 4 มาเขียนรูป
สัญญาณทางเอาท์พุต Vo

## Slide 18
ตัวอย่าง จงเขียนสัญญาณทางเอาท์พุต
สมมติให้สัญญาณ Vi=0 พิจารณาที่แหล่ง
จ่ายไฟฟ้าตรง ไดโอดถูกไบอัสตรง
2. เขียนสมการตามกฎแรงดันของเคอร์ชอฟ์ฟ
VO = 5V + Vi
VO = 5 V
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบอนุกรม วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 19
3. พิจารณาแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (Vi) ร่วมกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าตรง
3.1 แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (Vi) เป็นช่วงบวก มีทิศทางกระแสเสริมกัน
กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าตรง ไดโอดถูกไบอัสตรง
เชียนสมการตามกฎแรงดันของเคอร์ชอฟ์ฟ
VO = 5 V + Vi
Vo = 20 sinwt + 5 V
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบอนุกรม วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 20
  3.2 แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (Vi) เป็นช่วงลบมีทิศทางกระแสหักล้างกัน
  กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าตรง จะมีเงื่อนไขการพิจารณาดังนี้
ช่วงที่อินพุต Vi มีค่าแรงดันต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าตรง 5v
VI  5 V. ไดโอดถูกไบอัสตรง
VO = 5 V - Vi
= 5 V - 20sinwt
VO = -15sinwt
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบอนุกรม วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 21
ช่วงที่อินพุต Vi มีค่าแรงดันสูงกว่าแรงดันไฟฟ้าตรง 5v
ถ้า VI  5 V ; ไดโอดถูกไบอัสกลับ
VO = 0
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบอนุกรม วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 22
4. เขียนรูปสัญญาณทางเอาท์พุต
4.1.ให้เขียนสัญญาณที่อินพุตก่อน
ประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟตรงและไฟสลับ
4.2 เขียนสัญญาณทางเอาท์พุต
ที่ได้จากข้อ 1,2 3
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบอนุกรม วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 23
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบอนุกรม วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 24
เขียนสมการตามกฎแรงดันของเคอร์ชอฟ์ฟ
VO = 0
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบอนุกรม วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 25
ช่วงที่อินพุต Vi มีค่าแรงดันต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าตรง 5v
VI  5 V. ไดโอดถูกไบอัสกลับ
VO = 0
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบอนุกรม วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 26
VO = 5 V - Vi
= 5 V - 20sinwt
VO = -15sinwt
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบอนุกรม วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 27
4.เขียนรูปสัญญาณทางเอาท์พุต
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบอนุกรม วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 28
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบขนาน วงจรใช้งานไดโอด
clipper ที่ระดับ 0 V
clipper ที่ระดับแรงดันต่างๆ

## Slide 29
การทำงานของวงจร
อินพุตช่วงบวกไดโอดไบอัสตรง ไดโอดช็อตลงกลาวด์
Vo = 0V
อินพุตช่วงลบไดโอดไบอัสกลับ ไดโอดโอเพน
Vo = Vi
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบขนาน วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 30
แบบตัดที่ระดับแรงดันต่าง ๆ
วงจรชนิดนี้จะเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปในวงจรอีก 1 ตัวคือ
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งจะต่ออนุกรมกับไดโอด
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบขนาน วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 31
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบขนาน วงจรใช้งานไดโอด
2.เขียนสมการตามกฎแรงดันของเคอร์ชอฟ์ฟ
VO = 5 V

## Slide 32
3.พิจารณาแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (Vi) ช่วงบวกกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าตรง
3.1 แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (Vi) ช่วงบวกมีทิศทางกระแสหักล้างกัน
กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าตรง จะมีเงื่อนไขการพิจารณาดังนี้
- ช่วงที่อินพุต Vi มีค่าแรงดันต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าตรง 5v
VI  5 V. ไดโอดถูกไบอัสตรง
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบขนาน วงจรใช้งานไดโอด
VO = 5 V

## Slide 33
- ช่วงที่อินพุต Vi มีค่าแรงดันมากกว่าแรงดันไฟฟ้าตรง 5v
ถ้า VI  5 V ; ไดโอดถูกไบอัสกลับ
VO = Vi - 5v
= 20sinwt - 5 V
VO = -15sinwt
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบขนาน วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 34
3.2 แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (Vi) เป็นช่วงลบกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าตรง
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ มีทิศทางกระแสเสริมกันกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าตรง
ไดโอดถูกไบอัสตรง(ไดโอดช๊อต)
VO = 5V
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบขนาน วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 35
4. เขียนรูปคลื่นทางเอาท์พุต
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบขนาน วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 36
ตัวอย่าง จากวงจรตัดรูปสัญญาณ ให้เขียนสัญญาณทางเอาท์พุต
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบขนาน วงจรใช้งานไดโอด
1 พิจารณาที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าตรง สมมติให้สัญญาณ Vi=0
ไดโอดถูกไบอัสกลับ
2. เขียนสมการแรงดัน
VO = 0 V

## Slide 37
3. พิจารณาแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (Vi) ร่วมกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าตรง
3.1 แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (Vi) เป็นช่วงบวกมีทิศทางกระแส
หักล้างกันกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าตรง จะมีเงื่อนไขการพิจารณาดังนี้
- ช่วงที่อินพุต Vi มีค่าแรงดันต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าตรง 5v
VI  5 V. ไดโอดถูกไบอัสกลับ
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบขนาน วงจรใช้งานไดโอด
2. เขียนสมการแรงดัน
VO = Vi
VO = 5sinwt

## Slide 38
ช่วงที่อินพุต Vi มีค่าแรงดันสูงกว่าแรงดันไฟฟ้าตรง 5v
ถ้า VI  5 V ; ไดโอดถูกไบอัสตรง
VO = 5 V
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบขนาน วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 39
3.2 แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (Vi) เป็นช่วงลบ มีทิศทางกระแสเสริมกัน
กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าตรง ไดโอดถูกไบอัสกลับ
VO = -Vi
VO = -20sinwt
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบขนาน วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 40
4. เขียนรูปคลื่นทางเอาท์พุต
หน่วยที่ 2
วงจร Clippers แบบขนาน วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 41
หน่วยที่ 2
วงจร Clamper วงจรใช้งานไดโอด
วงจรยกระดับสัญญาณ
(CLAMPER CIRCUIT)

## Slide 42
การเพิ่มแรงดันจะอาศัยการเก็บประจุไฟฟ้าของตัวคาปาซิเตอร์ดังนั้นจะต้องมีเวลามาเกี่ยวข้องกัน ค่าเวลาคงที่ของวงจร (Time Constant ;  =R.C)
ดังนั้นตัวกำหนดค่าเวลาจะประกอบด้วยตัวต้านทานและตัวคาปาซิเตอร์ จะถูกกำหนดค่าเวลาเท่ากับ 5 และค่าเวลา 5 จะต้องมากกว่าเวลาครึ่งไซเคิล ( T/2 ) ของสัญญาณที่อินพุต ไดโอดทำหน้าที่เป็นสวิตช์ควบคุมการเก็บประจุและคายประจุ
หน่วยที่ 2
วงจร Clamper วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 43
วงจรยกระดับสัญญาณ ที่ระดับแรงดัน 0 v
วงจรยกระดับสัญญาณ ที่ระดับแรงดันค่าต่าง ๆ
หน่วยที่ 2
วงจร Clamper วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 44
พิจารณาสัญญาณอินพุต ที่ทำให้ไดโอดถูกไบอัสตรง (นำกระแส)
ไดโอดจะถูกแทนด้วยการลัดวงจร
2. กำหนดขั้วแรงดันที่ไดโอด และขั้วแรงดันที่ตกคล่อมคาปาซิเตอร์ตามขั้วอินพุต
ขั้นตอนการวิเคราะห์
3. หาค่าแรงดันที่เอาท์พุต Vo และค่าแรงดันที่คาปาซิเตอร์(VC) ตามกฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์
4. พิจารณาสัญญาณอินพุต ที่ทำให้ไดโอดถูกไบอัสกลับ
ไดโอดจะถูกแทนด้วยการเปิดวงจร หาค่าแรงดันที่เอาท์พุต Vo
5. เขียนรูปสัญญาณเอาท์พุต Vo จากข้อ 3,4
หน่วยที่ 2
วงจร Clamper วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 45
1. พิจารณาสัญญาณอินพุต ที่ทำให้ไดโอดถูกไบอัสตรง (นำกระแส)
คือสัญญาณช่วงบวก ไดโอดจะถูกแทนด้วยการลัดวงจร
2. กำหนดขั้วแรงดันที่ไดโอด และขั้วแรงดันที่ตกคล่อมคาปาซิเตอร์
ตามขั้วแรงดันที่ไดโอด ตามรูป
หน่วยที่ 2
วงจร Clamper วงจรใช้งานไดโอด
ขั้นตอนการวิเคราะห์

## Slide 46
3. หาค่าแรงดันที่เอาท์พุต และค่าแรงดันที่คาปาซิเตอร์(VC) ตามกฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์
Vo = 0V
Vc = Vi
4. พิจารณาสัญญาณอินพุต ที่ทำให้ไดโอดถูกไบอัสกลับ (ไม่นำกระแส)
คือสัญญาณช่วงลบ ไดโอดจะถูกแทนด้วยการเปิดวงจร ตามรูปข้างล่าง
หน่วยที่ 2
วงจร Clamper วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 47
แรงดันที่เอาท์พุต ตามกฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์
Vo = -VC - Vi
แทนค่าแรงดัน Vc = Vi
Vo = -Vi - Vi
Vo = - 2Vi
5. เขียนรูปสัญญาณที่เอาท์พุต
หน่วยที่ 2
วงจร Clamper วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 48
ตัวอย่าง จงคำนวณหาค่าแรงดันและเขียนรูปสัญญาณทางเอาท์พุต
ขั้นตอนที่ 1และ2 สัญญาณอินพุต ที่ทำให้ไดโอดถูกไบอัสตรง คือช่วงบวก และกำหนดขั้วแรงดันที่ไดโอด และขั้วแรงดันที่ตกคล่อมคาปาซิเตอร์
หน่วยที่ 2
วงจร Clamper วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 49
ขั้นตอนที่ 3 หาค่าแรงดันที่เอาท์พุต และค่าแรงดันที่คาปาซิเตอร์(VC)
ตามกฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์
VO = 0 v
Vc = Vi
Vc = 10V
หน่วยที่ 2
วงจร Clamper วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 50
ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาไดโอดถูกไบอัสกลับ สัญญาณอินพุตคือช่วงลบ
VO = -VC - VI
แทนค่าแรงดัน Vc
Vc = 10V
VO = -10V - 10V
VO = -20V
หน่วยที่ 2
วงจร Clamper วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 51
4. เขียนรูปสัญญาณที่เอาท์พุต
หน่วยที่ 2
วงจร Clamper วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 52
ตัวอย่าง จากวงจรสมมติให้ใช้ไดโอดชนิดซิลิกอน จงคำนวณหาค่าแรงดัน
และเขียนรูปสัญญาณทางเอาท์พุต
หน่วยที่ 2
วงจร Clamper วงจรใช้งานไดโอด
ขั้นตอนที่ 1และ2 สัญญาณอินพุต
ที่ทำให้ไดโอดถูกไบอัสตรง คือช่วงลบ

## Slide 53
ขั้นตอนที่ 3 หาค่าแรงดันที่เอาท์พุต และค่าแรงดันที่คาปาซิเตอร์(VC) ตามกฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์
VO = -0.7V + 5V
VO = 4.3 V
Vc = -0.7 + 5 V + 20V
Vc = 24.3 V
หน่วยที่ 2
วงจร Clamper วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 54: วงจรยกระดับสัญญาณ (CLAMPER CIRCUIT)
ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาไดโอดถูกไบอัสกลับ สัญญาณอินพุตคือช่วงบวก
หาค่าแรงดันที่เอาท์พุต ตามกฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์
VO = VC + VI
แทนค่าแรงดัน Vc
Vc = 24.3V
VO = 24.3V + 20V
VO = 44.3 V

## Slide 55
5.เขียนรูปสัญญาณที่เอาท์พุต
หน่วยที่ 2
วงจร Clamper วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 56
หน่วยที่ 2
วงจรทวีแรงดัน (Voltage Multiplier circuit ) วงจรใช้งานไดโอด
วงจรทวีแรงดัน 2 เท่า แบบครึ่งคลื่น

## Slide 57
การทำงานของวงจร ทวีแรงดันแบบครึ่งคลื่น ขณะที่สัญญาณในด้านลบของไฟฟ้ากระแสสลับ ไดโอด D2 จะนำกระแสส่วนไดโอด D1 จะไม่นำกระแส กระแสจะไหลผ่าน D2 ทำให้เกิดการประจุแรงดันที่ตัวเก็บประจุ C1
VC1 = Vi = Vm
หน่วยที่ 2
วงจรทวีแรงดัน (Voltage Multiplier circuit ) วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 58
ในส่วนของสัญญาณด้านบวกของไฟฟฟ้ากระแสสลับ ไดโอด D1 จะนำกระแส ส่วนไดโอด D2 ไม่นำกระแสไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ C2 จะเก็บประจุ จากการคายประจุของตัวเก็บประจุ C1 และแรงดันอินพุตที่เข้ามาใหม่
VC2 = VC1 + Vi
= Vm + Vm
Vo = 2Vm
หน่วยที่ 2
วงจรทวีแรงดัน (Voltage Multiplier circuit ) วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 59
วงจรทวีแรงดัน 3 เท่าแบบเต็มคลื่น
หน่วยที่ 2
วงจรทวีแรงดัน (Voltage Multiplier circuit ) วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 60
การทำงานของวงจร ขณะที่สัญญาณในด้านลบของไฟฟ้ากระแสสลับ ไดโอด D1 และไดโอด D3 จะนำกระแส ส่วนไดโอด D2 จะไม่นำกระแส ทำให้เกิดการประจุแรงดันที่ตัวเก็บประจุ C1 และตัวเก็บประจุ C3 มีค่าเท่ากับแรงดันที่อินพุต ดังนั้น
VC1 = Vi = Vm
VC3 = Vi = Vm
หน่วยที่ 2
วงจรทวีแรงดัน (Voltage Multiplier circuit ) วงจรใช้งานไดโอด

## Slide 61
ในส่วนของสัญญาณด้านบวกของไฟฟฟ้ากระแสสลับไดโอด D2 จะนำกระแส ส่วนไดโอด D1 และไดโอด D3 จะหยุดนำกระแสไฟฟ้า กระแสจะไหลผ่าน D2 ทำให้เกิดการประจุแรงดันที่ตัวเก็บประจุ C2 จากการคายประจุของตัวเก็บประจุ C1 และแรงดันอินพุตที่เข้ามา ตามสมการข้างล่าง
VC2 = VC1 + Vi
= Vm + Vm
VC2 = 2Vm
หน่วยที่ 2
วงจรทวีแรงดัน (Voltage Multiplier circuit ) วงจรใช้งานไดโอด