## Slide 1
หน่วยที่ 4
วงจรไบอัสทรานซิสเตอร์
จุดประสงค์ทั่วไป
คำนวณหาค่ากระแสและแรงดันของคอมมอนอิมิตเตอร์
คำนวณหาค่ากระแสและแรงดันของ คอมมอนคอลเลคเตอร์
คำนวณหาค่ากระแสและแรงดันของ คอมมอนเบส
สมรรถนะการเรียนรู้
คำนวณหาค่ากระแสและแรงดันของวงจรไบอัสคอมมอนอิมิตเตอร์
คำนวณหาค่ากระแสและแรงดันของวงจรไบอัสคอมมอนคอลเลคเตอร์
คำนวณหาค่ากระแสและแรงดันของวงจรไบอัสคอมมอนเบส

## Slide 2
ทบทวนการจัดไบอัส
หน่วยที่ 4
วงจรไบอัสทรานซิสเตอร์
รอยต่อระหว่างขา B – E จะต้องถูกไบอัสตรง(Forward bias)
ที่รอยต่อระหว่างขา B – C จะต้องถูกไบอัสกลับ(Reverse bias)
จัดวงจรในย่าน Active หรือ linear region (ย่านวงจรขยาย)

## Slide 3
การจัดไบอัสแบ่งได้เป็น 3 แบบ
คอมมอนอิมิตเตอร์ (Common Emitter)
คอมมอนคอลเล็กเตอร์ (Common collecter)
คอมมอนเบส (Common Base)
หน่วยที่ 4
วงจรไบอัสทรานซิสเตอร์

## Slide 4
การจัดไบอัสแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
1.ไบอัสแบบคงที่ (Fixed bias)
2.ไบอัสแบบด้วยตนเอง (Self bias)
หน่วยที่ 4
คอมมอน คอมมอนอีมิตเตอร์ (Common Emitter) การไบอัสทรานซิสเตอร์

## Slide 5
วงจรไบอัสแบบคงที่ (Fixed bias)
หน่วยที่ 4
คอมมอน คอมมอนอีมิตเตอร์ (Common Emitter) การไบอัสทรานซิสเตอร์
NPN
PNP

## Slide 6
วงจรไบอัสแบบคงที่ (Fixed bias)
หน่วยที่ 4
คอมมอน คอมมอนอีมิตเตอร์ (Common Emitter) การไบอัสทรานซิสเตอร์
พิจารณาทางอินพุท
VCC = IB·RB + VBE
เขียนเป็นวงจรไฟฟ้า

## Slide 7
วงจรไบอัสแบบคงที่ (Fixed bias)
หน่วยที่ 4
คอมมอน คอมมอนอีมิตเตอร์ (Common Emitter) การไบอัสทรานซิสเตอร์
VCC = IC·RC + VCE
VCE = VCC - IC·RC
IC = ·IB = hFE·IB
เขียนเป็นวงจรไฟฟ้า
พิจารณาทางเอาท์พุต

## Slide 8
IB =
=
IB = 44.88 µA
IC = ·IB
= 100 x 4.488 µA
IC = 4.488 mA
หน่วยที่ 4
คอมมอน คอมมอนอีมิตเตอร์ (Common Emitter) การไบอัสทรานซิสเตอร์
VCE = VCC - IC·RC
= 20V - 4.488 mA × 2k
VCE = 11.024V

## Slide 9
หน่วยที่ 4
คอมมอน คอมมอนอีมิตเตอร์ (Common Emitter) การไบอัสทรานซิสเตอร์
ตัวอย่าง จงคำนวณหาค่า RC และ RB ของวงจรฟิกซ์ไบอัส โดยใช้ซิลิกอนทรานซิสเตอร์มีค่า hFE = 50 VCC = 15 V และจุดทำงานดีซีที่ VCE = 8V, IC = 2mA
วิธีทำ VCC = IC· RC + VCE
RC =
RC = 3.5 k

## Slide 10
=
=
VCC = IB· RB + VBE
RB = 357.5 k
หน่วยที่ 4
คอมมอน คอมมอนอีมิตเตอร์ (Common Emitter) การไบอัสทรานซิสเตอร์
IB = 40 A

## Slide 11
VB = VBE + VE
VBE = VB - VE
หน่วยที่ 4
คอมมอน วงจรไบอัสแบบด้วยตนเอง (Self bias) การไบอัสทรานซิสเตอร์
วงจรอีมิตเตอร์ไบอัส(Emitter Bias)

## Slide 12
VCC = IB·RB + VBE + IE·RE
IE = IC + IB = ·IB + IB
= IB(1+)
เขียนเป็นวงจรไฟฟ้า
หน่วยที่ 4
คอมมอน วงจรไบอัสแบบด้วยตนเอง (Self bias) การไบอัสทรานซิสเตอร์
ส่วนอินพุต

## Slide 13
VCC = IC·RC + VCE + IE·RE
IE  IC
VCE = VCC - IC(RC + RE)
IC = ·IB
ส่วนเอาท์พุต
เขียนเป็นวงจรไฟฟ้า
หน่วยที่ 4
คอมมอน วงจรไบอัสแบบด้วยตนเอง (Self bias) การไบอัสทรานซิสเตอร์

## Slide 14
IB =
=
IB = 36.35 uA
IC = ·IB
= 100 x 36.35uA
= 3.635 mA
VCE = VCC - IC· (RC + RE)
= 20V - 3.635 mA × (2k + 1k )
VCE = 9.1V
หน่วยที่ 4
คอมมอน วงจรไบอัสแบบด้วยตนเอง (Self bias) การไบอัสทรานซิสเตอร์

## Slide 15
พิจารณาทางเอาท์พุต
VCC = IC·RC + VCE + IE·RE
VCE = VCC - IC· (RC + RE)
VB =
IE =
VB = VBE + VE
VE = VB - VBE
หน่วยที่ 4
คอมมอน วงจรไบอัสแบบโวลเตจดิไวเดอร์ การไบอัสทรานซิสเตอร์
สิ่งที่สำคัญคือค่าแรงดัน VB

## Slide 16
=
VB =
VB = 2 V
VE = VB - VBE
= 2 V - 0.7V
VE = 1.3 V
หน่วยที่ 4
คอมมอน วงจรไบอัสแบบโวลเตจดิไวเดอร์ การไบอัสทรานซิสเตอร์

## Slide 17
IE =
IE = 0.867mA
VCE = VCC - IC· (RC + RE)
= 22V - 0.867mA × (10k + 1.5k)
VCE = 12.03 V
หน่วยที่ 4
คอมมอน วงจรไบอัสแบบโวลเตจดิไวเดอร์ การไบอัสทรานซิสเตอร์

## Slide 18
หน่วยที่ 4
คอมมอน คอมมอนคอลเลกเตอร์(Common Collector) การไบอัสทรานซิสเตอร์

## Slide 19
IB =
VCC = IB·RB + VBE + IE·RE
IE = IB(1+)
VCC = IB·RB + VBE + IB(1+) ·RE
เขียนเป็นวงจรไฟฟ้า
หน่วยที่ 4
คอมมอน คอมมอนคอลเลกเตอร์(Common Collector) การไบอัสทรานซิสเตอร์

## Slide 20
IE  IC
IC = ·IB
VCC = VCE + IC·RE
VCE = VCC - IC· RE
เขียนเป็นวงจรไฟฟ้า
หน่วยที่ 4
คอมมอน คอมมอนคอลเลกเตอร์(Common Collector) การไบอัสทรานซิสเตอร์

## Slide 21
IB =
=
IB = 45.73 A
IC = IB
IC = 90 × 45.73 A
IC = 4.12 mA
หน่วยที่ 4
คอมมอน คอมมอนคอลเลกเตอร์(Common Collector) การไบอัสทรานซิสเตอร์
VCE = VCC - IC·RE
= 20v - 4.12 mA ×2k
VCE = 11.76 V
ตัวอย่าง ให้คำนวณหาค่ากระแสและแรงดันที่จุดทำงานของวงจร

## Slide 22
หน่วยที่ 4
คอมมอน คอมมอนเบส(Common Base การไบอัสทรานซิสเตอร์

## Slide 23
-VEB = IERE - VEE
VEE = VBE + IERE
พิจารณาทางอินพุต
หน่วยที่ 4
คอมมอน คอมมอนเบส(Common Base การไบอัสทรานซิสเตอร์

## Slide 24
พิจารณาทางเอาท์พุต
หน่วยที่ 4
คอมมอน คอมมอนเบส(Common Base การไบอัสทรานซิสเตอร์
VCC = IC· RC + VCB
VCB = VCC - IC·RC
IC  IE

## Slide 25
=
VCB = VCC - IC·RC
= 10 V - 2.75mA×2.4k
VCB = 3.4 V
ตัวอย่าง ให้คำนวณหาค่ากระแสและแรงดันที่จุดทำงานของวงจร
หน่วยที่ 4
คอมมอน คอมมอนเบส(Common Base การไบอัสทรานซิสเตอร์
IE = 2.75 mA