## Slide 1
โครงสร้าง และสัญลักษณ์
หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 2
วงจรสมมูลของทรานซิสเตอร์ (Equivalent Circuit of Transistor)
Vi = h11·Ii + h12·Vo
สมการอินพุต
สมการเอาท์พุต
Io = h21·Ii + h22·Vo
หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 3
h11 =
Vo = 0 …………(หน่วย  )
Ii = 0
Vo = 0
Ii = 0 ……….(หน่วย siemens)
h12 =
h21 =
h22 =
หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 4
h11 : input resistance (hi_ )
h12 : reverse transfer voltage ratio ( hr_)
h21 : forward transfer current ratio (hf_ )
h22 : output conductance ( ho_ )
เขียนวงจรตามสมการที่ได้
หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์
Vi = h11·Ii + h12·Vo
Io = h21·Ii + h22·Vo

## Slide 5
กรณีที่1 โดยทั่วไปแล้ว ค่า hre มีค่าน้อยมากประมาณ 0
หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์
วงจรสมมูลของคอมมอนอิมิตเตอร์ ( Common Emitter)

## Slide 6
กรณีที่ 2 ค่า hoe มีค่าน้อยมาก จึงทำให้ 1/ hoe มีค่ามากประมาณ 
วงจรสมมูลของคอมมอนอิมิตเตอร์ ( Common Emitter)
หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 7: วงจรสมมูลของทรานซิสเตอร์ (Equivalent Circuit of Transistor)
วิเคราะห์จากการทำงานทรานซิสเตอร์แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ
1.แบบไฮบริดจ์( h –parameter)
2.แบบ re model
3. แบบไฮบริดจ์ พาย( p –parameter)
หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 8
1.แบบไฮบริดจ์( h –parameter)
พารามิเตอร์ได้จาก ดาต้าชีท
หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 9
rb =
= ·re
IE = IC
2.แบบ re model
พารามิเตอร์ได้จาก คำนวณจากจุดทำงานวงจร
หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 10
rp =
= ·re
พารามิเตอร์ได้จาก คำนวณจาก
จุดทำงานวงจร
3.แบบไฮบริดจ์ พาย( p –parameter)
หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 11
หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์
คอมมอนเบส (Common base)

## Slide 12
IE = IC
คอมมอนเบส (Common base)
หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 13: สรุปพารามิเตอร์ในวงจรสมมูลของทรานซิสเตอร์
จากรูปของ model ทั้ง 2 แบบ ของ common emitter
สรุปได้ว่า
hie = re = rb = rp
hfe = 
iC = IB = hfeIB
iC = gmVp
จากรูปของ model ทั้ง 2 แบบ ของ common base
สรุปได้ว่า
hib = re
hfb = -1
หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์
Notes: 13

## Slide 14
1. เขียนวงจรสมมูลของ ทรานซิสเตอร์
    2.จุดที่ต่อกับไฟเลี้ยงวงจร(DC source)ให้ต่อลง ground
    3.ตำแหน่งของคาปาซิเตอร์แทนด้วยการ short circuit
    4. ต่อตัวต้านทานเข้ากับ วงจรสมมูลของ
    ทรานซิสเตอร์ ให้ครบทุกขา
5. วิเคราะห์หาสมการของ Zi , Zo และ Av
หลักการวิเคราะห์เบื้องต้น
วงจรขยายคอมมอนอีมิตเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 15
การจัดวงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก ก็แบ่งตามการไบอัส ได้ดังนี้
      คอมมอนอีมิตเตอร์ (Common Emitter)
1.1 แบบไม่มี RE
1.2 แบบมี RE
2. คอมมอนคอลเล็กเตอร์ (Common Collector)
3. คอมมอนเบส(Common Base)
วงจรขยายคอมมอนอีมิตเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 16: วงจรขยายคอมมอนอิมิตเตอร์ แบบไม่มีRE
มีทั้งวงจรไบอัสคงที่ ไบอัสด้วยตนเองชนิด
มีบายพาสคาปาซิเตอร์
วงจรขยายคอมมอนอีมิตเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 17: วงจรขยายคอมมอนอิมิตเตอร์ แบบไม่มีRE
วงจรขยายคอมมอนอีมิตเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 18
พิจารณาอินพุตอิมพีแดนซ์
Zi = RB // hie
ถ้า RB >> hie
Zi  hie
พิจารณาเอาท์พุตอิมพีแดนซ์
ZO = RC
วงจรขยายคอมมอนอีมิตเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 19
VO = -IC·RC
= - hfe·ib·RC
Vi = ib·hie
พิจารณาอัตราขยายแรงดัน(Av)
วงจรขยายคอมมอนอีมิตเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 20
สรุปสมการอัตราขยายแรงดัน(Av)
วงจรขยายคอมมอนอีมิตเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 21
ตัวอย่าง จากรูปจงคำนวณหาค่า Zi , Zo , AV กำหนดให้ hfe=100 , hie=1300 , IC = 2 mA
วงจรขยายคอมมอนอีมิตเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 22
Zi  hie = 1300 
Zo = RC = 3K
วงจรขยายคอมมอนอีมิตเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 23
พิจารณาจากจุดทำงานของวงจร(แบบ re)
จาก IC = IE = 2 mA
วงจรขยายคอมมอนอีมิตเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 24
ตัวอย่าง จากรูปจงคำนวณหาค่า Zi , Zo , Av
วงจรขยายคอมมอนอีมิตเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 25
Av = -333.33
วงจรขยายคอมมอนอีมิตเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 26
Av = -333.33
วงจรขยายคอมมอนอีมิตเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 27
RBB = RB1 // RB2 = 56K // 5.6 K
RBB = 5.09 K
Zi = RBB // ·re = 5.09K // 90 ×31.5 
Zi = 1.812 K
Zo = RC = 10 K
วงจรขยายคอมมอนอีมิตเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 28
Zi = RB1 // Zb
หรือ
Zi = RB1 // RB2 // Zb
วงจรขยายคอมมอนอีมิตเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 29
Zb = hie + (1 + hfe) · RE
Zo = RC
Vo = -IC·RC = - hfe · ib·RC
Vi = ib·hie + (1 + hfe)·ib·RE
= ib·(hie + (1+hfe)·RE)
วงจรขยายคอมมอนอีมิตเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 30
วงจรขยายคอมมอนอีมิตเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 31
ตัวอย่าง จากรูปข้างล่างให้คำนวณหาค่า Zi , Zo , Avกำหนดให้ hie = 560 
วงจรขยายคอมมอนอีมิตเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 32
Zi = RB1 // Zb
Zb = hie + (1 + hfe) ·RE
= 560  + ( 1 +120)×1.2 k
Zb = 145.76 k
Zi = 270k / / 145.76k
= 94.66k
Zo = RC = 5.6 k
วงจรขยายคอมมอนอีมิตเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 33
คุณสมบัติเฉพาะของ Common Emitter
  input impedance มีค่าสูง
  output impedance มีค่าสูง
  อัตราขยายทางด้านแรงดัน (Av) มีค่าสูง
  รูปสัญญาณทางด้าน output และ input ต่างเฟสกัน 180 องศา
Av = - 4.61
วงจรขยายคอมมอนอีมิตเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 34
วงจรขยายคอมมอนคอลเลกเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 35
Zi = RB1 // Zb
หรือ
Zi = RB1 // RB2 // Zb
Zb = hie + (1 + hfe) ·RE
วงจรขยายคอมมอนคอลเลกเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 36
Vo = IE·RE = (1+ hfe·ib) ·RE
Vi = ib·hie + (1 + hfe) ·ib·RE
Vi = ib· (hie + (1+hfe) ·RE)
สมมติให้ hfe >>1
วงจรขยายคอมมอนคอลเลกเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 37
ตัวอย่าง จากรูปจงคำนวณหาค่า Zi , Zo , Av กำหนดให้ hfe=98 และ hie=1285 
วงจรขยายคอมมอนคอลเลกเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 38
Zi = RB1 // Zb
Zb = hie + (1 + hfe) ·RE
= 1.275k + 99×(3.3k)
Zb = 327.98 k
Zi = 220 k // 327.98 k
Zi = 131.98 k
วงจรขยายคอมมอนคอลเลกเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 39
Av = 0.996
Zo = 12.9 
วงจรขยายคอมมอนคอลเลกเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 40
input impedance มีค่าสูง
output impedance มีค่าต่ำ
อัตราขยายทางด้านแรงดัน (Av) มีค่าน้อยกว่า 1
รูปสัญญาณทางด้าน output และ input มีเฟสตรงกัน
คุณสมบัติเฉพาะของ Common Collector
วงจรขยายคอมมอนคอลเลกเตอร์ หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 41
วงจรขยายคอมมอนเบส(Common Base) หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 42
Zi = RE // hib
Zo = RC
Vo = -IC·RC = - hfb·ie) ·RC
Vi = ib·hib
จากโครงสร้าง hfb = -1
วงจรขยายคอมมอนเบส(Common Base) หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 43
คุณสมบัติเฉพาะของคอมมอนเบส
1. input impedance มีค่าต่ำ
2. output impedance มีค่าสูง
3. อัตราขยายทางด้านแรงดัน (Av) มีค่าสูง
4. รูปสัญญาณทางด้าน output และ input มีเฟสตรงกัน
วงจรขยายคอมมอนเบส(Common Base) หน่วยที่ 8
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์