## Slide 1
เงื่อนไขการเขียน
วงจรสมมูลทางไฟฟ้าภายในของ JFET / DMOSFET
ขาเกตต้องได้รับไบอัสกลับ กระแส IG= 0 แทนด้วยการเปิดวงจร
แรงดันที่ขาเกตควบคุมกระแส ID เขียนได้เป็น gmVgs
ความต้านทานระหว่างขาเดรนกับขาซอร์ส
หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กเฟต

## Slide 2
Ac Equivalent circuit แบบง่าย
Ac Equivalent circuit แบบสมบูรณ์
วงจรสมมูลทางไฟฟ้าภายในของ JFET / DMOSFET
หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กเฟต

## Slide 3
พารามิเตอร์ที่สำคัญของ JFET / DMOSFET
หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กเฟต

## Slide 4
1.ไบอัสแบบคงที่ (Fixed bias)
ไม่นิยมใช้ทำเป็นวงจรขยาย
2.ไบอัสแบบด้วยตนเอง (Self bias)
วงจรขยายคอมมอนซอร์ส หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 5
วงจรขยายคอมมอนซอร์ส หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์
แบบที่ไม่มีตัวต้านทานขาซอร์ส (RS)

## Slide 6
อินพุตอิมพีแดนซ์
Zi = RG
เอาท์พุทอิมพีแดนซ์
Zo = RD
Vo = - gm·Vgs·RD
Vi = Vgs
อัตราขยายแรงดัน(Av)
วงจรขยายคอมมอนซอร์ส หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 7
ตัวอย่าง กำหนดให้ กระแส IDSS = 8 mA VGS( off ) = - 6 V
IDQ = 2.6 mA และ VGSQ = - 2.6 V จงหาค่า Zi , Zo และ Av
วงจรขยายคอมมอนซอร์ส หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 8
gm = 1.5 mS
Av = -gm· RD = 1.5mS x 3.3 K
= - 4.95 เท่า
Zi = RG = 1 M
Zo = RD = 3.3 k
Av = -gm· RD
วงจรขยายคอมมอนซอร์ส หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 9
ตัวอย่าง จากรูปจงคำนวณหา AV , Zi , Zo
วงจรขยายคอมมอนซอร์ส หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 10
VGS(V) | ID (mA)
0 | IDSS =10
0.3VP=-1.2v | IDSS/2 = 5
0.5VP=-2v | IDSS/4 =2.5
VP= -4v | 0
VGS(V) | ID (mA)
0 | 0
-4 | 2.67
วงจรขยายคอมมอนซอร์ส หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์
ตารางเส้นโหลดไลน์
ตารางกระแส ID

## Slide 11
อ่านค่าที่ได้จากกราฟ
IDQ = 1.6 mA
VGSQ = 2.4 V
VDS = VDD - ID· (RD + RS)
= 24 V - 1.6mAx(6.2k +1.5k)
VDS = 11.68 V
วงจรขยายคอมมอนซอร์ส หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 12
AV = - gm· RD = - 2 x10-3 x 6.2 K
AV = - 12.4
Zi = RG = 1 M
Zo = RD = 6.2 K
วงจรขยายคอมมอนซอร์ส หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 13
วงจรไบอัสด้วยตนเอง
แบบที่มีตัวต้านทานขาซอร์ส(RS)
วงจรขยายคอมมอนซอร์ส หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 14
อินพุตอิมพีแดนซ์
Zi = RG
เอาท์พุตอิมพีแดนซ์
Zo = RD
วงจรขยายคอมมอนซอร์ส หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 15
Vo = - gm·Vgs·RD
Vi = Vgs + ID·RS
Vi = Vgs + gm·Vgs·RS
อัตราขยายแรงดัน
วงจรขยายคอมมอนซอร์ส หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 16
ตัวอย่าง จากรูปวงจรให้คำนวณหาค่า Zi , Zo และ AV
วงจรขยายคอมมอนซอร์ส หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 17
VGS = VG - ID·RD
วงจรขยายคอมมอนซอร์ส หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 18
VGS(V) | ID(mA)
VG = 1.82 | 0
VP = -4V | = 3.88
VGS(V) | ID (mA)
0 | IDSS =8
0.3*VP=-1.2v | IDSS/2 = 4
0.5*VP=-2v | IDSS/4 =2
VP= -4v | 0
วงจรขยายคอมมอนซอร์ส หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์
ตารางกระแส ID
ตารางเส้นโหลดไลน์

## Slide 19
จากกราฟ
IDQ = 2.4 mA
VGSQ = -1.8 V
VD = VDD - ID·RD
= 16 V - 2.4mA x 2.4K
VD = 10.24 V
วงจรขยายคอมมอนซอร์ส หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 20
อินพุตอิมพีแดนซ์
Zi = RG1 // RG2 = 2.1M // 270K
= 240K
เอาท์พุตอิมพีแดนซ์
Zo = RD = 2.4K
อัตราขยายแรงดัน
วงจรขยายคอมมอนซอร์ส หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 21
AV = - 1.22
วงจรขยายคอมมอนซอร์ส หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 22
วงจรมาตรฐาน
วงจรประยุกต์
วงจรขยายคอมมอนเดรน หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 23
อินพุตอิมพีแดนซ์
Zi = RG
อัตราขยายแรงดัน(Av)
วงจรสมมูลทางไฟฟ้าของคอมมอนเดรน
วงจรขยายคอมมอนเดรน หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 24
Vo = ID·RS
= gm.Vgs.RD
Vi = Vgs + ID.RS
Vi = Vgs + gm.Vgs. RS
วงจรขยายคอมมอนเดรน หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 25
วงจรสมมูลทางไฟฟ้าเพื่อหาเอาท์พุตอิมพิแดนซ์
เอาท์พุตอิมพิแดนซ์(เมื่อ Vi = 0)
กำหนดให้ rm = 1/gm
Zo = RS // rm
วงจรขยายคอมมอนเดรน หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 26
ตัวอย่าง จากรูปจงคำนวณหา Zi , Zo , AV
วงจรขยายคอมมอนเดรน หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 27
VGS(V) | ID (mA)
0 | IDSS = 16
0.3VP= -1.2v | IDSS/2 = 8
0.5VP= -2v | IDSS/4 = 4
VP= -4v | 0
VGS(V) | ID (mA)
0 | 0
-4 | 1.818
วงจรขยายคอมมอนเดรน หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์
ตารางเส้นโหลดไลน์
ตารางเส้นกระแส ID

## Slide 28
อ่านค่าที่ได้จากกราฟ
ID = 1.3 mA
VGS = 2.86 V
VDS = VDD - ID· RS
= 9 V - 1.3mA(2.2k)
VDS = 6.14 V
วงจรขยายคอมมอนเดรน หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 29
วงจรขยายคอมมอนเดรน หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 30
Zo = 1/gm // RS
= 1/ 2.3mS // 2.2k
Zo = 363.05 
Zi = RG = 1M
วงจรขยายคอมมอนเดรน หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 31
วงจรขยายคอมมอนเกต
วงจรสมมูลไฟฟ้าคอมมอนเกต
วงจรขยายคอมมอนเกต หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 32
กำหนดให้
Zi = RS // rm
Zo = RD
Vo = -ID· RS = - gmVgsRD
Vi = -Vgs
วงจรขยายคอมมอนเกต หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 33
ตัวอย่าง จากรูปจงคำนวณหาค่า Vo
วงจรขยายคอมมอนเกต หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 34
VGS(V) | ID (mA)
0 | IDSS = 10
0.3VP=-1.2v | IDSS/2 = 5
0.5VP=-2v | IDSS/4 = 2.5
VP= -4v | 0
VGS(V) | ID (mA)
0 | 0
-4 | 3.636
วงจรขยายคอมมอนเกต หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์
ตารางเส้นโหลดไลน์
ตารางเส้นกระแส ID

## Slide 35
อ่านค่าที่ได้จากกราฟ
ID = 2 mA
VGS = -2.2 V
วงจรขยายคอมมอนเกต หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 36
วงจรขยายคอมมอนเกต หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์

## Slide 37
Vo = AV·Vi
= -8.1 x 100mV
Vo = - 0.81 V
วงจรขยายคอมมอนเกต หน่วยที่ 9
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กทรานซิสเตอร์