## Slide 1: บทที่ 14 : การแก้ปัญหาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

## Slide 2
ปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์

## Slide 3
สัญญาณการแจ้งปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์

## Slide 4
Bios Award

## Slide 5
จังหวะเสียง | ความหมาย
เสียงดัง 1 ครั้ง | แสดงว่าขั้นตอนการบู๊ตเครื่องหรือขั้นตอนโพสต์เป็นปกติ
เสียงดัง 2 ครั้ง | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของแรม เช่น เสียบไม่แน่นหรือแรมเสียทำให้บู๊ตเครื่องไม่ผ่าน ควรตรวจสอบแรม
เสียงดัง 3 ครั้ง | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของแรม เช่น เสียบไม่แน่นหรือแรมเสียทำให้บู๊ตเครื่องไม่ผ่าน ควรตรวจสอบแรม
เสียงดังต่อเนื่อง | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของแหล่งจ่ายไฟ เช่น เพาเวอร์ซัพพลาย หรือเมนบอร์ดอาจมีปัญหา ให้ตรวจสอบ เพาเวอร์ซัพพลาย และเมนบอร์ด
เสียงดังถี่ ๆ | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนเมนบอร์ดให้ตรวจสอบสายสัญญาณต่าง ๆ และตัวเมนบอร์ด
Bios Award beep codes

## Slide 6
Bios Award beep codes
จังหวะเสียง | ความหมาย
เสียงดัง 6 ครั้ง | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของคีย์บอร์ด ให้ตรวจสอบคีย์บอร์ด
เสียงดัง 7 ครั้ง | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของซีพียู อาจต้องเปลี่ยนซีพียูใหม่
เสียงดัง 8 ครั้ง | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของการ์ดแสดงผล ตรวจสอบการ์ดแสดงผลว่าเสียบแน่นดีหรือไม่ หากยังไม่ได้ผลอาจต้องเปลี่ยนการ์ดแสดงผลใหม่
เสียงดังยาว 1 สั้น 2 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของการ์ดแสดงผล ตรวจสอบการ์ดแสดงผลว่าเสียบแน่นดีหรือไม่ หากยังไม่ได้ผลอาจต้องเปลี่ยนการ์ดแสดงผลใหม่
เสียงดัง 9 ครั้ง | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของไบออส อาจต้องเปลี่ยนไบออสใหม่
เสียงดัง 10 ครั้ง | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของการเขียนซีมอสอาจต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่
เสียงดัง 11 ครั้ง | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนในส่วนของหน่วยความจำแคช ควรตรวจสอบแคชภายนอกบนเมนบอร์ด
ไม่มีเสียง | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของ เพาเวอร์ซัพพลาย, เมนบอร์ด หรือซีพียู รวมถึงสายสัญญาณ และสายไฟต่าง ๆ

## Slide 7
Bios AMI

## Slide 8
จังหวะเสียง | ความหมาย
เสียงดัง 1 ครั้ง | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของเมนบอร์ด อาจต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่
เสียงดัง 2 ครั้ง | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของแรม เช่น เสียบไม่แน่นหรือแรมเสียทำให้บู๊ตเครื่องไม่ผ่าน ควรตรวจสอบแรม
เสียงดัง 3 ครั้ง | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของแรม เช่น เสียบไม่แน่นหรือแรมเสียทำให้บู๊ตเครื่องไม่ผ่าน ควรตรวจสอบแรม
เสียงดัง 4ครั้ง | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของชิพไทม์เมอร์ อาจต้องเปลี่ยนชิพหรือเมนบอร์ด
เสียงดัง 5 ครั้ง | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของซีพียู อาจต้องเปลี่ยนซีพียูใหม่
เสียงดัง 6 ครั้ง | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของชิพควบคุมคีย์บอร์ดเสีย หรือไม่อาจเป็นที่ตัวคีย์บอร์ดเอง อาจต้องเปลี่ยนชิพ,เมนบอร์ด หรือคีย์บอร์ดใหม่
เสียงดัง 7 ครั้ง | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนในส่วนของซีพียู อาจต้องเปลี่ยนซีพียูใหม่
เสียงดัง 8 ครั้ง | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของการ์ดแสดงผลตรวจสอบการ์ดแสดงผลว่าเสียบแน่นดีหรือไม่ หากยังไม่ได้ผลอาจต้องเปลี่ยนการ์ดแสดงผลใหม่
เสียงดัง 9 ครั้ง | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของไบออส อาจต้องเปลี่ยนไบออสใหม่
เสียงดัง 10 ครั้ง | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของการเขียนซีมอสอาจต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่
เสียงดัง 11 ครั้ง | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนในส่วนของหน่วยความจำแคช ควรตรวจสอบแคชภายนอกบนเมนบอร์ด
เสียงดังสั้น ๆ 2 ครั้ง เสียงดังยาว 1 สั้น 2 ครั้ง | แสดงว่ามีปัญหาในขั้นตอนการโพสต์ที่มีบางขั้นตอนไม่ผ่าน แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของการ์ดแสดงผลตรวจสอบการ์ดแสดงผลว่าเสียบแน่นดีหรือไม่ หากยังไม่ได้ผลอาจต้องเปลี่ยนการ์ดแสดงผลใหม่
เสียงดังยาว ๆ 1 ครั้ง | แสดงว่าขั้นตอนการบู๊ตเครื่องหรือขั้นตอนการโพสต์เป็นปกติ

## Slide 9
Bios Phoenix

## Slide 10
จังหวะเสียง | ความหมาย
1-1-3 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของการอ่านค่าซีมอสอาจต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่
1-1-4 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของไบออส อาจต้องเปลี่ยนไบออสใหม่
1-2-1 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของชิพไทม์เมอร์ ซึ่งเป็นตัวตั้งเวลาเสียต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่
1-2-2 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของเมนบอร์ด อาจต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่
1-2-3 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของเมนบอร์ด อาจต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่
1-3-1 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของเมนบอร์ด เนื่องจากรีเฟรชค่าแรมไม่ผ่านอาจต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่
1-3-3 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของแรม ซึ่งอาจมีปัญหาในส่วนแอดเดรสแรก 64 KB อาจต้องเปลี่ยนแรมใหม่
1-3-4 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของแรม หรือเมนบอร์ดเสีย ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งสองนี้
Bios Phoenix beep codes

## Slide 11
จังหวะเสียง | ความหมาย
1-4-1 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของแรม หรือเมนบอร์ดเสีย ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งสองนี้
1-4-2 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของแรมบางแถว ให้ตรวจสอบแรมทุกแถวที่มีอาจต้องเปลี่ยนแรมใหม่
2-1-1,2-1-2, 2-1-3,2-1-4 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของแรม ซึ่งอาจมีปัญหาในส่วนแอดเดรสแรก 64 KB อาจต้องเปลี่ยนแรมใหม่
3-1-0 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของชิพบางตัวบนเมนบอร์ดเสีย อาจต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่
3-1-1 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของเมนบอร์ดเสีย ควรตรวจสอบเมนบอร์ด
3-1-2 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของเมนบอร์ดเสีย ควรตรวจสอบเมนบอร์ด
3-1-3 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของอินเตอร์รัพต์ที่ 2 เสีย
3-1-4 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของอินเตอร์รัพต์ที่ 1เสีย
3-2-4 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของชิปบางตัว บนเมนบอร์ด ทำงานผิดพลาด ควรตรวจสอบเมนบอร์ด
3-3-4 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของการติดตั้งการ์ดแสดงผล ควรตรวจสอบว่าได้เสียบการ์ดลงบนสล๊อตแน่นหรือยัง
Bios Phoenix beep codes

## Slide 12
Bios Phoenix beep codes
3-4-0 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของการติดตั้งการ์ดแสดงผลเสีย อาจจะต้องเปลี่ยนการ์ดแสดงผลใหม่
3-4-1 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของสัญญาณจอภาพอาจมีปัญหา
3-4-2 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของการติดตั้งการ์ดแสดงผล ควรตรวจสอบว่าได้เสียบการ์ดลงบนสล๊อตแน่นหรือยัง
4-2-1 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของชิพบางตัวบนเมนบอร์ดเสีย อาจต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่
4-2-2 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของชิปควบคุมการทำงานของเมนบอร์ดเสียหรือไม่ที่ตัวคีย์บอร์ดเอง ควรตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งสองอย่างนี้
4-2-3 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของชิปควบคุมการทำงานของเมนบอร์ดเสียหรือไม่ที่ตัวคีย์บอร์ดเอง ควรตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งสองอย่างนี้
4-2-4 | แสดงว่ามีปัญหากับการ์ดบางตัวบนเมนบอร์ดหรือไม่ก็เมนบอร์ดเสีย ควรตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งสองอย่างนี้
4-3-1 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของเมนบอร์ด อาจต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่
4-3-2 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของเมนบอร์ด อาจต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่

## Slide 13
Bios Phoenix beep codes
จังหวะเสียง | ความหมาย
4-3-3 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของเมนบอร์ด อาจต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่
4-3-4 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของการตั้งวันและเวลา ควรตรวจสอบการตั้งวันและเวลาใหม่ อาจต้องเปลี่ยนแบตเตอร์รี่หรือชิปไทม์เมอร์
4-4-1 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของพอร์ตอนุกรม (Serial Port) อาจต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่
4-4-2 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของพอร์ตขนาน (Parallel Port) อาจต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่
4-4-3 | แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของตัวคำนวณทางคณิตศาสตร์เสีย อาจต้องเปลี่ยนซีพียูหรือเมนบอร์ดใหม่

## Slide 14
นอกจากสัญญาณเสียงบี๊ปโค้ด (Beep Code) ที่ไบออสจะคอยแจ้งให้เราทราบแล้ว หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในขั้นตอนการโพสต์ หรือมีความผิดพลาดของอุปกรณ์ตัวใด แต่ส่วนของการแสดงผลยังสามารถใช้ได้ ไบออสจะรายงานข้อความผิดพลาดนั้นออกมา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจความหมายเพื่อจะได้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์อาการเสียจากการโพสต์ (Post) ของไบออส (Bios)

## Slide 15
การแก้ปัญหาอาการเสียของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
อาการนี้มักจะเกิดจากระบบจ่ายไฟมีปัญหา หรือตัวซีพียูไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้

## Slide 16
1) ระบบจ่ายไฟมีปัญหา

## Slide 17
2) ซีพียูหลวม

## Slide 18
3) เมนบอร์ดเสียหรือกำหนดค่าไม่ถูกต้อง
ตำแหน่งจัมเปอร์เคลียร์ซีมอส
ตัวเก็บประจุบนเมนบอร์ดที่มีลักษณะปูดบวม

## Slide 19
4) เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดติด แต่จอไม่ติด
1) กรณีไฟแสดงผลหน้าจอไม่ติด
2) กรณีไฟแสดงผลหน้าจอติด
(จอแสดงผลต้องใช้งานได้ตามปกติ)

## Slide 20
5) เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดติด จอติด แต่บู๊ตไม่ได้

## Slide 21
End