## Slide 1: หน่วยที่ 4 เมนบอร์ด

## Slide 2
เมนบอร์ดได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์รวม และความคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด (Main board) หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า “มาเธอร์บอร์ด(Motherboard) ได้มีการออกแบบให้ผู้ใช้เมนบอร์ดสามารถขยายระบบ (Expand) ได้ในภายหลัง ช่วยให้การอัพเกรดเครื่องทำได้ง่าย

## Slide 3
สำหรับการ์ดที่จะนำมาติดตั้งเพิ่มนั้น ก็มีหลากหลายชนิดตามแต่ที่ออกแบบไว้ เช่น เมมโมรี่การ์ด(Memory Card) ซึ่งเป็นการ์ดไว้เพิ่มหน่วยความจำหลักของเครื่อง การ์ดจอภาพ (Adapter Card) สำหรับเพิ่มความสามารถในการแสดงผลสู่จอภาพ แม้กระทั่งพอร์ตขนาน (Parallel Port) และพอร์ตอนุกรม (Serial Port) ที่ใช้สำหรับต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างเครื่องพิมพ์และโมเด็ม ก็ทำเป็นการ์ดต่อขยายเช่นกัน
การ์ดหน่วยความจำของ IBM
(IBM Memory Card)
การ์ดจอ (Display Card)

## Slide 4
4.1 หน้าที่ของเมนบอร์ด
เมนบอร์ดหรือแผงวงจรหลักมีความสำคัญอย่างมากต่อระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นข้อๆ ได้ดังนี้
1. เป็นที่ติดต่อของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ซีพียู แรม ซิปเซต (Chipset) และเป็นจุดเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ
2. ทำหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ที่อยู่บนเมนบอร์ด และอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับเมนบอร์ด ให้สามารถทำการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างดี โดยจะมีชิปเซต (Chipset) เป็นตัวกลางการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ภายในที่อยู่บนเมนบอร์ดเอง หรือระหว่างเครื่องพีซีด้วยกัน

## Slide 5
3. ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของซีพียูอย่างเต็มที่ และเป็นตัวกำหนดว่าจะต้องใช้งานเมนบอร์ดกับซีพียูของค่ายใด รุ่นไหน
4. เป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องพีซี จากที่กล่าวมาแล้วว่า เมนบอร์ดเป็นตัวกำหนดว่าสามารถเลือกใช้ซีพียูแบบไหน แรมประเภทอะไร บัสระบบเป็นอย่างไร หรือจะต่อกับฮาร์ดดิสก์อย่างไร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เมื่อทำงานร่วมกันกับเมนบอร์ด ก็จะสามารถบอกถึงประสิทธิภาพของเครื่องพีซีนั้นได้
5. เป็นตัวบอกถึงความสามารถในการอัพเกรดเครื่องพีซีเครื่องนั้นว่าสามารถปรับปรุงเครื่อง (Upgrade) ขึ้นได้ถึงระดับไหน มีข้อจำกัดของการอัพเกรดอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นความเร็วซีพียูสูงสูดที่รองรับได้จำนวนแรมสูงสุดที่เพิ่มได้ หรือจำนวนฮาร์ดดิสก์ที่ต่อได้ เป็นต้น

## Slide 6
4.2 ส่วนประกอบที่สำคัญบนเมนบอร์ด
เมนบอร์ดประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นซ็อกเกตติดตั้งซีพียู ซ็อกเกตติดตั้งแรม ช่องเพิ่มขยายการ์ด ช่องเชื่อมโยงไดร์ฟ ฯลฯ

## Slide 7
4.2.1 ชิปเซต (Chipset)
ชิปเซต คือ กลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ชิป (Chip) ที่ได้รับการออกแบบให้ทำงานเป็นหน่วย โดยที่ Chipset นี้จะถูกติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ด เพื่อควบคุมการทำงานต่าง ๆ บนเมนบอร์ด โดยสามารถกล่าวได้ว่าชิปเซตเปรียบเสมือนหัวใจ หรือผู้จัดการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดบนเมนบอร์ด ชิปเซตจึงเป็นตัวที่กำหนดคุณลักษณะที่สำคัญของเมนบอร์ดในแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อว่าสามารถใช้งานกับซีพียู และอุปกรณ์ต่าง ๆ ประเภทใดได้บ้าง โดยชิปเซตก็มีอยู่หลายยี่ห้อด้วยกัน เช่น VIA ,Intel, SiS , AMD, nVidia เป็นต้น

## Slide 8
ชิปเซตยี่ห้อต่าง ๆ

## Slide 9
4.2.1 หน้าที่ของชิปเซตในส่วนของโครงสร้าง North Bridge
Chipset ที่ทำหน้าที่ในฝั่ง North Bridge คือ จะทำการควบคุมอุปกรณ์ RAM และ AGP ทำการเชื่อมต่อโดยตรงกับ CPU และ VGA Card หรือ AGP Card หน่วยความจำหลัก และหน่วยความจำแคช (Static RAM) และ Slot สำหรับต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต่อผ่าน PCI Bus ทั้งหมด ซึ่งถูกควบคุมผ่านสะพานฝั่งเหนือ จะเห็นว่า Chipset ในฝั่ง North Bridge เป็นอุปกรณ์หลัก ที่ทำหน้าที่ควบคุมของคอมพิวเตอร์

## Slide 10
4.2.2 หน้าที่ของชิปเซตส่วนของโครงสร้าง South Bridge
หน้าที่อื่น ๆ ที่เหลือของ Chipset เป็นงานของ South Bridge ได้แก่ การควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral Devices) Hard disk, CD-ROM Drive , Slot IDE, USB, ACPI Controller และ Flash BIOS รวมทั้งควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมกับ ISA Bus ด้วย หน้าที่เพิ่มอีกอย่างหนึ่งของ Southern Bridge คือเป็นตัวควบคุม Power Management Controllers

## Slide 11
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชิปเซตควบคุม

## Slide 12
4.2.3 หน้าที่ของชิปเซตในส่วนของโครงสร้าง Accelerated Hub Architecture
หน้าที่ของชิปเซตแบบ Accelerated Hub Architecture (AHA) คือเป็นสถาปัตยกรรมที่ผนวกตัวประมวลผลภาพและเสียงเข้าด้วยกัน รวมทั้งการแบ่งหน่วยความจำของระบบแบ่งปันไปให้ชิปประมวลผลกราฟิกใช้ ซึ่งจะมีโครงสร้างที่ คล้ายกับแบบ North Bridge , South Bridge แต่จะมี Firmware Hub ที่เป็นส่วน ที่ใช้เป็นระบบรักษาความปลอดภัย (Security) ให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเข้ามาด้วย

## Slide 13
4.3 วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา (Clock Generator)
โดยปกติอุปกรณ์ต่าง ๆ และส่วนประกอบของเมนบอร์ดจะทำงานร่วมกันในลักษณะที่เรียกว่า ประสานจังหวะการทำงานไปด้วยกัน (Synchronous) โดยใช้ความถี่สัญญาณนาฬิกาเป็นหลักในการให้จังหวะการทำงาน และบนเมนบอร์ดจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนหนึ่งที่คอยทำหน้าที่ให้กำเนิดสัญญาณนาฬิกาที่ว่านี้ในเมนบอร์ดยุคแรก ๆ ก็จะมีเพียงชุดเดียว และวงจรควบคุมไม่ซับซ้อนมากนัก ซึ่งสัญญาณนาฬิกาหรือความถี่ที่วงจรในส่วนนี้ผลิตออกมาจะมีหน่วยเป็นเมกะเฮิรตซ์ (MHz) หรือจำนวนรอบ/วินาที โดยสัญญาณนาฬิกานี้จะคอยให้จังหวะในการอ่านคำสั่งและประมวลผลคำสั่งที่อ่านมาได้ในตัวซีพียู รวมทั้งจังหวะการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่าง

## Slide 14
วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา (Clock Generator)

## Slide 15
4.4 ชิปรอมไบออส (ROM BIOS)
รอมไบออส (BIOS : Basic Input /Output System) เป็นส่วนที่บรรจุคำสั่งควบคุมการบู๊ตเครื่องในช่วงเปิดเครื่องครั้งแรก และควบคุมการรับส่งข้อมูลของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ที่ต่ออยู่กับเครื่องพีซี ให้สามารถทำงานได้โดยปกติไม่ติดขัด ซึ่งคำสั่งของการควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านี้ ได้ถูกบรรจุอยู่ในหน่วยความจำประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่า “Flash Memory”

## Slide 16
4.5 สล็อต/ซ็อกเกตติดตั้งซีพียู (Slot/Socket CPU)
ซ็อกเกตและสล็อตเป็นชนิดของฐานที่อยู่บนเมนบอร์ด มีไว้สำหรับติดตั้งซีพียู ซึ่งลักษณะของซ็อกเกตบนเมนบอร์ด จะเป็นฐานราบ ๆ และรอบ ๆ ฐานนั้นจะมีรูมากมายตามจำนวนขาของซีพียูที่จะนำมาใส่นั้น ส่วนลักษณะของสล็อตซีพียูบนเมนบอร์ด จะมีลักษณะคล้ายกับสล็อตเพิ่มขยายของเมนบอร์ด แต่มักจะทำให้สีดูต่างกัน และวางตำแหน่งแยกโดดเดี่ยวออกมาบนเมนบอร์ด ดังรูป
ซ็อกเกตสำหรับใส่ซีพียู
สล็อตสำหรับใส่ซีพียู

## Slide 17
4.6 สล็อตติดตั้งแรม (RAM Slot)
สล็อตหรือช่องสำหรับติดตั้งแรมหรือหน่วยความจำนั้น จะมีหลายแบบขึ้นอยู่กับว่าเมนบอร์ดแต่ละตัวใช้ชิปเซตที่สนับสนุนแรมชนิดใด ซึ่งในปัจจุบันนี้จะมีทั้ง SDRAM , DDR-SDRAM และ RDRAM หรือ Rambus โดยแรมแต่ละแบบจะมีลักษณะของสล็อตหรือช่องเสียบที่ต่างกัน ช่องเสียบแรมอยู่ 3 รูปแบบคือ
1. ช่องเสียบแรมแบบซิมม์ (SIMM) ย่อมาจาก Single In-line Memory Module

## Slide 18
2. ช่องเสียบแรมแบบริมม์ (RIMM) ย่อมาจาก Rambus In-line Memory Module
3. ช่องเสียบแรมแบบดิมม์ (DIMM) ย่อมาจาก Dual In-line Memory Module

## Slide 19
4.7 แบตเตอร์รี่ซีมอส (CMOS Battery)
แบตเตอร์รี่หรือถ่านสำหรับสำรองข้อมูลของซีมอส (CMOS : Complementary Metal Oxide Semiconductor) ในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกปิดอยู่ โดยในส่วนของซีมอสนี้จะใช้เก็บข้อมูลของการตั้งค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ที่นำมาต่อกับเมนบอร์ด เช่น ข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ จำนวนแรมที่ติดตั้งลงไปบนเมนบอร์ด หรือแม้แต่นาฬิกาของระบบ

## Slide 20
4.8 สล็อตติดตั้งการ์ด ( Expansion Slot)
สล็อตติดตั้งการ์ด หรือเอ็กแพนชั่นสล็อต (Expansion Slot) เป็นสล็อตหรือช่องเสริมบนเมนบอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อให้เสียงการ์ดเพิ่มเติมลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การ์ดประมวลผลเสียง เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการประมวลผลเสียงของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปบนเมนบอร์ดจะมีสล็อตติดตั้งการ์ด
1. สล็อตไอเอสเอ หรือ ไอซ่า (ISA)

## Slide 21
2. สล็อตพีซีไอ (PCI)
3. สล็อตเอจีพี (AGP)

## Slide 22
4. สล็อตเอเอ็มอาร์ (AMR)

## Slide 23
5. สล็อตซีเอ็นอาร์ (CNR)

## Slide 24
6. สล็อตพีซีไอเอ็กซ์เพรส (PCI Express Slot)

## Slide 25
4.8.6 สล็อตพีซีไอเอ็กซ์เพรส (PCI Express Slot)
IDE ย่อมาจาก Integrated Drive Electronics หมายถึงประเภทของฮาร์ดไดร์ฟที่รวมวงจรควบคุมไว้บนตัวของไดร์ฟ โดยหมายถึงฮาร์ดดิสก์และออปติคอลไดร์ฟ ที่เราใช้อยู่ ซึ่งชื่อเรียกที่ถูกต้องของจุดเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดดิสก์กับเมนบอร์ดซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานนี้ว่าเอทีเอ (ATA ย่อมาจาก Attachment/IDE) คิดค้นขึ้นมาโดยบริษัทไอบีเอ็ม

## Slide 26
4.10 ขั้วต่ออุปกรณ์ซาต้า (SATA)
SATA ย่อมาจาก Serial Advanced Technology Attachment คือระบบการรับส่งข้อมูลแบบอนุกรม โดยจะส่งข้อมูลทีละบิตเรียงกัน ทำให้ SATA สามารถรับส่งข้อมูลได้เร็วกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่าเทคโนโลยีแบบขนาน (IDE) ความเร็วที่เพิ่มขึ้นของ SATA นี้ยังช่วยให้การเรียกใช้โปรแกรมและข้อมูลต่าง ๆ ทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยตามท้องตลาดมี Hard disk อยู่สองรูปแบบ คือ รุ่นใหม่เรียกว่า Serial ATA หรือ SATA และอีกแบบคือ แบบ IDE

## Slide 27
ขั้วต่ออุปกรณ์ซาต้า (SATA)

## Slide 28
4.11 พอร์ตสำหรับควบคุมฟล็อปปี้ไดร์ฟ (Floppy Drive Controller Port)
เป็นพอร์ตมาตรฐานที่มีมาให้บนเมนบอร์ด ใช้สำหรับต่อเข้ากับเครื่องอ่าน-เขียน ฟล็อปปี้ดิสก์ ซึ่งตำแหน่งมักจะอยู่ใกล้ๆ กับพอร์ตที่เชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสก์แบบ IDE เสมอ โดยพอร์ตสำหรับต่อกับ ฟล็อปปี้ไดร์ฟนี้จะมีขนาดเล็กกว่าพอร์ตแบบ IDE เพราะว่ามีจำนวนขาหรือเข็มในช่องเพียง 34 ขาเท่านั้น ในขณะที่พอร์ต IDE ที่ไว้ต่อกับฮาร์ดดิสก์หรือซีดีรอมมี 40 ขา ฉะนั้นสายแพที่จะนำมาต่อจึงมีขนาดเล็กตามลงไปด้วย

## Slide 29
พอร์ตสำหรับควบคุมฟล็อปปี้ไดร์ฟ (Floppy Drive Controller Port)

## Slide 30
4.12 พอร์ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง
พอร์ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral Ports) เป็นส่วนที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เพื่อนำข้อมูลหรือส่งข้อมูลออกจากเครื่อง ซึ่งพอร์ตต่าง ๆ ที่ควรรู้จักมีดังนี้
- พอร์ตพีเอส/ทู (PS/2 Port) เป็นช่องที่ใช้ต่อกับคีย์บอร์ดและเมาส์ พอร์ต PS/2 เป็นพอร์ตสำหรับต่อเมาส์บนเมนบอร์ดแบบ ATX, AT มีขาจำนวน 6 ขา
- พอร์ตยูเอสบี (USB Port) เป็นช่องที่ใช้ต่ออุปกรณ์ที่สนับสนุนการเชื่อมโยงแบบ USB เช่น กล้องดิจิตอล กล้องถ่ายวิดีโอระบบดิจิตอล เครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น
- RJ-45 LAN Port ช่องนี้พบได้บนเมนบอร์ดที่สนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่าย ซึ่งเมนบอร์ดที่มีช่องต่อนี้ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อการ์ดแลนมาติดตั้งเพิ่ม

## Slide 31
- Parallel Port หรือ LPT Port ในอดีตเป็นช่องต่อมาตรฐานเข้ากับเครื่องพิมพ์ (Printer) จนถูกเรียกว่าพอร์ตปริ้นเตอร์ แต่ปัจจุบันเริ่มมีการใช้งานน้อยลง เนื่องจากเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่จะหันมาใช้พอร์ตยูเอสบี (USB Port) ซึ่งมีความเร็วสูงกว่า
- Serial Port เป็นช่องต่อที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มีการรับส่งข้อมูลแบบอนุกรม เช่น โมเด็ม หรือใช้สื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ในอดีตเคยใช้เป็นช่องเชื่อมต่อเมาส์แบบ Serial
- การ์ดเสียงออนบอร์ด (MIDI/Game Port Onboard) เป็นช่องที่จะพบได้เฉพาะเมนบอร์ดที่มีการ์ดเสียงออนบอร์ด (Sound on Board) ซึ่งเมนบอร์ดที่มีช่องต่อนี้ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อการ์ดเสียงมาติดตั้งเพิ่ม ยกเว้นต้องการระบบเสียงที่มีความสามารถสูงขึ้น

## Slide 32
- การ์ดจอออนบอร์ด (Display Card on Board) มีอยู่ในเมนบอร์ดบางรุ่น โดยการ์ดจอที่ถูกติดตั้งมาบนเมนบอร์ด ซึ่งการ์ดจอออนบอร์ดจะไม่มีหน่วยความจำที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล จึงจำเป็นต้องไปแบ่งหน่วยความจำหลัก (RAM) หรือเรียกกันว่าการแชร์แรม
Parallel Port
RJ-45 LAN Port
PS/2 Port
Serial Port
การ์ดจอออนบอร์ด
USB Port
การ์ดเสียงออนบอร์ด

## Slide 33
4.13 จุดต่อแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply Connector)
แหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจะเป็นแบบเอทีเอ็กซ์ (ATX) ซึ่งจุดต่อแหล่งจ่ายไฟในปัจจุบันจะมีรูปแบบแหล่งจ่ายไฟอยู่ทั้งหมด 2 แบบ คือ
1. จุดต่อแบบเอทีเอ็กซ์ (ATX) เป็นจุดต่อหลักที่เมนบอร์ดทุกรุ่นนั้นต้องมี ในอดีตจุดต่อ เอทีเอ็กซ์ จะเป็นแบบ 20 ช่อง (เวอร์ชั่น 1.0) ปัจจุบันจะเป็น 24 ช่อง (เวอร์ชั่น 2.0) โดยเพิ่มตำแหน่งของการจ่ายไฟให้มากขึ้น

## Slide 34
ตำแหน่งขาต่าง ๆ ของจุดต่อแหล่งจ่ายไฟแบบเอทีเอ็กซ์ (ATX)

## Slide 35
หัวต่อแหล่งจ่ายไฟแบบเอทีเอ็กซ์ (ATX) และจุดต่อบนเมนบอร์ด

## Slide 36
2. หัวต่อแบบเอทีเอ็กซ์ 12 โวลต์ (ATX 12V) หัวต่อชนิดนี้จะเพิ่มการจ่ายแรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ขึ้นมาซึ่งเมนบอร์ดทุกรุ่นในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้หัวต่อชนิดนี้เพิ่มขึ้นมาจากหัวต่อเดิม และ แหล่งจ่ายไฟในปัจจุบันก็ทำหัวต่อชนิดนี้ไว้ให้อยู่แล้ว
หัวต่อแหล่งจ่ายไฟแบบเอทีเอ็กซ์ 12 โวลต์ (ATX 12 V) และจุดต่อบนเมนบอร์ด

## Slide 37
4.14 จุดต่อสวิตช์และไฟแสดงผล (Front Panel Connector)
จุดต่อสวิตช์และไฟแสดงผลจะอยู่บนเมนบอร์ด ซึ่งจะมีลักษณะเป็นแท่งยาว ๆ ขึ้นมาจากเมนบอร์ด เป็นจุดต่อที่ใช้เชื่อมต่อเข้ากับสายไฟต่าง ๆ ที่ถูกโยงมาจากปุ่มสวิตซ์และไฟแสดงสถานะที่อยู่บริเวณหน้าเครื่องของตัวเครื่อง รวมทั้งลำโพงขนาดเล็กที่ถูกติดตั้งไว้อยู่ภายในตัวเครื่องอีกด้วย