## Slide 1: หน่วยที่ 5 การประกอบคอมพิวเตอร์

## Slide 2
การเตรียมความพร้อมก่อนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
การเตรียมเครื่องมือต่าง ๆ
ในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้
1) ไขควงแฉกและไขควงแบน สำหรับขันสกรู
2) ไฟฉายสำหรับส่องในตัวเครื่องบริเวณที่เป็นซอกแคบ และมืด เพื่ออ่านตัวเลขหรือตัวอักษรที่กำกับไว้ในส่วนต่าง ๆ
3) คีมปากจิ้งจก เพื่อคีบอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น สกรูตัวเล็ก ๆ

## Slide 3
4) สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นมีความอ่อนไหวต่อไฟฟ้าสถิต ซึ่งไฟฟ้าสถิตที่สะสมอยู่ในตัวมนุษย์เรา อาจมีผลทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์เกิดการเสียหายได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องทำการสลายไฟฟ้าสถิตที่อาจอยู่ในร่างกายทุกครั้งก่อนจับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5) สายรัดพลาสติก (Cable Ties) ใช้สำหรับรัด หรือเก็บสายไฟ สายสัญญาณต่าง ๆ ให้มีความเรียบร้อย

## Slide 4
เตรียมชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
ในการเตรียมชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำเพื่อตรวจสภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่ามีสภาพดีไม่แตกหัก พร้อมทั้งจัดเตรียมไว้ให้เป็นระเบียบไม่ปะปนกันพร้อมใช้งานดังนี้
1) ซีพียู ให้ตรวจดูสภาพขามีการหักหรืองอหรือไม่
2) แรม ให้ตรวจสภาพว่ามีร่องรอยชำรุดหรือไม่
3) เมนบอร์ด ให้ตรวจดูสภาพว่ามีร่องรอยชำรุดหรือไม่
4) ฮาร์ดดิสก์ ให้ตรวจสอบสภาพว่ามีร่องรอยชำรุดหรือไม่
5) ชิ้นส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เคส การ์ดแสดงผล การ์ดเสียง ให้ทำการตรวจ สอบในลักษณะเดียวกันกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ผ่านมา

## Slide 5
วิธีการสลายไฟฟ้าสถิต
1) ใช้สายรัดข้อมือสำหรับสลายไฟฟ้าสถิตโดยเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะเป็นแถบคาดข้อมือ จะมีส่วนที่เป็นโลหะติดอยู่กับผิวของผู้ใช้ ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งจะเป็นคีมหนีบไปที่โลหะ เพื่อสลายไฟฟ้าสถิต

## Slide 6
2) หากไม่มีสายรัดสลายไฟฟ้าสถิต มีอีกวิธีก็คือ ก่อนที่จะสัมผัสอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกครั้ง ให้เอื้อมมือไปสัมผัสโลหะขนาดใหญ่ก่อนเพื่อสลายไฟฟ้าสถิต เช่น สัมผัสกล่องโลหะที่หุ้มแหล่งจ่ายไฟหรือตัวเคส

## Slide 7
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
1) เตรียมเคสให้พร้อม

## Slide 8
2) ติดตั้งแผ่นเพลทสำหรับช่องเชื่อมต่อพอร์ตต่าง ๆ ของเมนบอร์ด

## Slide 9
3) นำเมนบอร์ดมาทาบบนแผ่นรองรับเมนบอร์ด และแผ่นเพลท ทำเครื่องหมายหรือจดจำตำแหน่งรูขันสกรูบนแทนรองรับเมนบอร์ด จากนั้นนำหลักยึดเมนบอร์ด

## Slide 10
4) ติดตั้งซีพียูลงบนเมนบอร์ด

## Slide 11
การติดตั้งซีพียูเป็นแบบคาร์ทริดจ์ (Cartridge)

## Slide 12
5) ติดตั้งชุดระบายความร้อนลงบนตัวซีพียู

## Slide 13
6) ติดตั้งแรมลงบนเมนบอร์ด

## Slide 14
7) ติดตั้งเมนบอร์ดเข้ากับตัวเครื่อง

## Slide 15
8) ติดตั้งฮาร์ดดิสก์

## Slide 16
8.1) การติดตั้งฮาร์ดดิสก์แบบไอดีอี (IDE)

## Slide 17
8.2) การติดตั้งฮาร์ดดิสก์แบบซาต้า (SATA)

## Slide 18
9) ติดตั้งอุปกรณ์ออปติคอลไดร์ฟ

## Slide 19
10) ติดตั้งอุปกรณ์อ่านเขียนสื่อบันทึกข้อมูลภายนอก
10.1) การติดตั้งฟล็อปปี้ดิสก์ไดร์ฟ
หัวต่อไดร์ฟ B

## Slide 20
การติดตั้งฟล็อปปี้ดิสก์ไดร์ฟ

## Slide 21
10.2) การติดตั้งเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำ (Card Reader)

## Slide 22
11) ติดตั้งการ์ดแสดงผล

## Slide 23
12) ติดตั้งการ์ดเสียง

## Slide 24
13) ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟลงในตัวเคส

## Slide 25
การติดตั้งจุดจ่ายไฟหลักให้กับเมนบอร์ด
การติดตั้งจุดจ่ายไฟสำหรับซีพียู
- จุดจ่ายไฟให้กับเมนบอร์ด
- จุดจ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ซีพียู การ์ดแสดงผล
- ฮาร์ดดิสก์
การติดตั้งจุดจ่ายไฟให้กับฮาร์ดดิสก์

## Slide 26
- อุปกรณ์ออปติคอลไดร์ฟ
การติดตั้งจุดจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ออปติคอลไดร์ฟ
การติดตั้งจุดจ่ายไฟให้กับฟล็อปปี้ดิสก์ไดร์ฟ
- ฟล็อปปี้ดิสก์ไดร์ฟ

## Slide 27
14) เสียบสายสวิตช์ ไฟแสดงผล และลำโพงแจ้งสถานะ
ทำการเสียบสายสวิตช์ ไฟแสดงผล และลำโพงแจ้งสถานะ ตามตำแหน่งบนเมนบอร์ด โดยทั่วไปสายไฟสำหรับเชื่อมต่อสวิตช์ ไฟแสดงผล และลำโพงแจ้งสถานะ ที่มีมาให้พร้อมกับเคสจะมีหัวต่ออยู่ 5 ตัว และมีตัวอักษรย่อพิมพ์ไว้บนหัวต่อดังนี้
- หัวต่อสวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง ตัวย่อ POWER SW
- หัวต่อสวิตช์รีเซ็ต ตัวย่อ RESET SW
- หัวต่อไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง ตัวย่อ POWER LED, Green LED
- หัวต่อไฟแสดงสถานะการทำงานของฮาร์ดดิสก์ ตัวย่อ HDD LED, IDE LED
- หัวต่อลำโพงแจ้งสถานะ ต่อย่อ SPEAKER

## Slide 28
จุดต่อสวิตช์และไฟแสดงผลบนเมนบอร์ด
แสดงการเชื่อมต่อสวิตช์ ไฟแสดงผล

## Slide 29
15) เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

## Slide 30
16) ตรวจสอบ และทดสอบการทำงานของเครื่อง